Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu mua sắm thiết bị: máy đo áp suất thẩm thấu

(Kèm theo Thư mời báo giá  ngày 11/07/2023 của Viện trưởng Viện Tế bào gốc)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo áp suất thẩm thấu | Osmomat 3000 basic | Hãng: GONOTEC – Đức | cái | Trưng bày: LCD - màn hình cảm ứng Tinh thể. tiến trình: Bằng đầu kim thép không gỉ được bao phủ bởi các tinh thể đá được điều khiển tự động Làm mát: Bằng hai hệ thống làm mát peltier riêng biệt với tản nhiệt bằng không khí Hệ thống làm mát thấp hơn: Điều chỉnh nhiệt độ điện tử, độ lệch <± 0,1 ºC Khối lượng mẫu: 50 µl Thời gian kiểm tra: 60 giây Dung lượng mẫu: mẫu đơn Các đơn vị: mOsmol / kg H2O Nghị quyết: 1 mOsmol / kg H2O Phạm vi: 0 đến 3000 mOsmol / kg H2O Tuyến tính: Ít hơn ± 1% so với đường thẳng từ 0 đến xấp xỉ. 3000 mOsmol / kg H2O Khả năng tái lập ≤ ± 2 chữ số [0 .. 400] mOsmol / kg H2O ≤ ± 0,5% [400 .. 1500] mOsmol / kg H2O ≤ ± 1,0% [1500 .. 3000] mOsmol / kg H2O Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10ºC đến 35ºC Nguồn cấp: 100-240V, 50 / 60Hz, 45VA Kích thước: 220 × 205 × 360 mm Cân nặng: xấp xỉ. 6,4 kg Trang bị tiêu chuẩn: 100 bình đo dùng một lần, 10 ống tiêu chuẩn hiệu chuẩn 300 mOsmolkg, chuẩn hiệu chuẩn 10 ống 850 mOsmol / kg, dụng cụ mở 1 ống, 1 pipet Pasteur, 2 cầu chì dự phòng, 1 công cụ điều chỉnh, 1 cáp chính, 1 cáp RS232, 1 cáp USB, 1 hướng dẫn sử dụng. |  | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: VIỆN TẾ BÀO GỐC

Địa chỉ: Tòa nhà B2-3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM        
ĐT: 02836361206    Email: cungung@sci.edu.vn

Công ty chúng tôi kính gửi quý Viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2023 trở đi. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |